##### LY型位移补偿缓冲器

##### LY displacement damping compensator

##### Page23

LY型位移补偿缓冲器(隔振缓冲器)是由金属弹簧、粘滞性阻尼材料和金属结构附件组合而成的新型产品，具有阻尼比大，承载能力大，结构小而简单，具有一定的能量损耗，可以承受正向压缩和反向拉伸，广泛应用于交变载荷而性能不变。适用于汽车运输，建筑双子楼连廊(浮桥)等需要位移补偿和隔振缓冲的场合，且不受环境温度影响。

LY displacement damping compensator(vibration isolating damper)is a new type product composed ofviscose damping materials ofmetal spring and metal accessories．It owns great damping ratio，heavy load ca pacity，small and simple structure．With certain energy loss，the damper can bear direct compression and opposite drawing，widely applied for alternating load while keeping stable performance． The damper is suitable oil the occasion of needing displacement compensation，vibration damping and not affected by environmental temperature，such as auto transport and bateau bridges between twin buildings．

#### LY型位移补偿缓冲器技术特性表

#### Technological performance tab

| 型号 Type | 拉压额定荷载（N） Nominal load of drawing and compression | 最佳变形 （N） optimal deformation | 轴向刚度（N/mm） axial rigidity | 自振频率 （Hz） natural frequency | 极限荷载（N） ultimate load | 极限变形 （Hz） ultimate deformation | 外形尺寸（mm） figure dimension |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | L | D1 | D2 | D3 | D4 | n | do |
| LY-20 | 200 | ±15 | 14 | 4.2 | 320 | ±23 | 120 | 90 | 70 | 70 | 90 | 4 | 7 |
| LY-40 | 400 | ±15 | 28 | 4.2 | 640 | ±23 | 120 | 90 | 70 | 70 | 90 | 4 | 7 |
| LY-100 | 1000 | ±15 | 65 | 4.2 | 1500 | ±23 | 140 | 110 | 80 | 80 | 110 | 4 | 9 |
| LY-200 | 2000 | ±15 | 140 | 4.2 | 3200 | ±23 | 140 | 110 | 80 | 80 | 110 | 4 | 11 |
| LY-400 | 4000 | ±15 | 280 | 4.2 | 6500 | ±23 | 140 | 110 | 80 | 80 | 110 | 4 | 11 |
| LY-800 | 8000 | ±15 | 550 | 4.2 | 12650 | ±23 | 180 | 150 | 125 | 115 | 140 | 4 | 13 |
| LY-1600 | 16000 | ±15 | 1100 | 4.2 | 25300 | ±23 | 240 | 150 | 125 | 115 | 140 | 4 | 15 |
| LY-2500 | 25000 | ±15 | 1700 | 4.2 | 39100 | ±23 | 270 | 170 | 145 | 135 | 160 | 4 | 17 |
| LY-4000 | 40000 | ±15 | 2700 | 4.2 | 105000 | ±23 | 290 | 300 | 260 | 220 | 260 | 4 | 18 |
| LY-7500 | 75000 | ±15 | 7000 | 4.2 | 150000 | ±23 | 300 | 320 | 280 | 240 | 280 | 4 | 18 |
| LY-10000 | 100000 | ±15 | 11000 | 4.2 | 240000 | ±23 | 310 | 320 | 280 | 240 | 280 | 4 | 18 |
| LY-20000 | 200000 | ±15 | 13000 | 4.2 | 300000 | ±23 | 350 | 380 | 340 | 310 | 350 | 4 | 20 |
| LY-30000 | 300000 | ±15 | 20000 | 4.2 | 450000 | ±23 | 360 | 380 | 340 | 310 | 350 | 4 | 22 |

##### DT型可调式橡胶隔振器

##### DT Zoom type rubber vibration isolator

##### Page23

DT型可调式橡胶隔振器是由底部橡胶隔振垫和金属圆盘硫化粘结组成，配以可升降的螺栓调节安装高度，结构简单、安装方便实用，主要适用于动力机组的底脚安装，起到隔振降噪作用。

DT Zoom type rubber vibration isolator is composed of rubber vibration isolating pads at bottom bonding with sulfur metal disc，equipped with lifting bolts to regulate setting height．With simple structure and convenient setting，the product is mainly applied in foot setting ofpower unit，plays the role ofisolating vibration and reducing noise．

#### DT型可调式橡胶隔振器技术特性表

#### Technological performance tab

| 型号 Type | 荷载范围（N） load scope | 变形范围(mm) distortion scope | 外形尺寸（mm） firgure dimension |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ￠D | H1 | H2 | M3 | 调节高度 |
| DT-200 | 1000-3000 | 3-5 | 100 | 50 | 100 | 14 | 15 |
| DT-400 | 2000-6000 | 3-5 | 100 | 50 | 100 | 14 | 15 |
| DT-800 | 4000-12000 | 3-5 | 150 | 55 | 125 | 18 | 15 |
| DT-1600 | 8000-24000 | 3-5 | 150 | 55 | 125 | 18 | 15 |
| DT-3200 | 16000-48000 | 3-5 | 200 | 60 | 150 | 24 | 15 |
| DT-6400 | 32000-96000 | 3-5 | 200 | 60 | 150 | 24 | 15 |